福建师范大学协和学院

物资采购询价函

第一部分 询价邀请

致供应商：

受网络信息与实验管理中心委托，现以询价采购方式特向贵单位发询价函，望贵单位对本文件第二部分所述采购内容及要求给予复函。

- 项目编号：SDXHFZ2022-036

- 项目名称：2023年度户外全彩LED视频显示系统维保

- 报名方式、报价方式、报价时间及地址：

- 下载询价文件，获取详细采购需求。

- 下载《投标报名表》，按表格填写并加盖公章，《投标报名表》扫描件以电子邮件形式发送电子信箱2375835875@qq.com，邮件名称备注为：xxx公司—2023年度户外全彩LED视频显示系统维保项目—报名表）未提交投标报名者视为无效投标。

3、响应文件密封后，于2022年12月21日(星期三)15点30分前，以派专人送达或快递方式，送至福建师范大学协和学院资产与财务部，逾期送达不予受理。

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

备注：具体响应文件的提交详见本询价文件附件。

四、供应商资格：

1、有能力提供本次采购货物及服务，具有独立法人资格的供应商；

2、本项目预算价为20000元，作为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

五、供应商响应文件组成：

- 报价部分

1-1、开标一览表

1-2、投标分项报价表

- 技术商务部分

2-1、技术和服务要求响应表

2-2、商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3、单位负责人授权书

3-4、履约保证金承诺书（若有）

3-5、投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

六、报价要求：

1、人民币报价。报价中应包括：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装（包含货物在学校内的拆卸旧机（若有）、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2、供应商所投货物的技术参数必须符合或优于“第二部分  采购内容一览表”中的“技术参数”要求。技术参数要求不允许负偏离，任何一项负偏离者，视为无效投标。

七、评标说明：

在全部满足指标、供货期、售后服务及样品（如果有的话）等需求的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商，并签订相关物资采购合同。所有响应的密封文件将在纪检监督下开封，并由询价采购小组成员进行评审，响应人无需派人员到场。评审结果将以电话方式通知中标人，未中标者请自行查看中标公告。

在评标期间，若出现符合本说明规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

八、是否收取投标保证金：否。

九、福建师范大学协和学院账户信息：

- 账户名:福建师范大学协和学院

- 帐号:405258361007

- 开户银行：中国银行福州市仓山支行

十、联系方法：

单位：福建师范大学协和学院行政楼资产与财务部420办公室

地址：福州市闽侯上街大学城学府南路 邮编：350117

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

福建师范大学协和学院资产与财务部

2022年12月16日

附：响应文件的提交：

一、提交方式：2种。顺丰快递方式送达或派专人送达，投标人须充分考虑送达文件的时间，逾期送达将不予受理。

# （一）采用快递方式寄送：因我中心日常询价项目较多，为避免错误拆封，必须在快递包装内用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—2023年度户外全彩LED视频显示系统维保项目—响应文件”

# 因疫情防控要求，目前仅顺丰快递可以入校，为确保文件的安全送达，建议寄送采用顺丰快递。

邮寄地址：福建省福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院行政楼资产与财务部420办公室

收件人：王老师              联系电话：0591-22868632

# （二）是以专人送达的：

# 1、 投标文件必须用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—2023年度户外全彩LED视频显示系统维保项目—响应标文件”。

# 2、专人送达请将文件送至协和学院东侧门（协和学院快递服务中心旁）保安室岗亭，并致电0599-22868632确认文件送达情况，若因未致电导致文件漏收或者丢失的，由投标人自行负责。

注：若投标人与配送文件者不一致，请详细告知送件人入校方式。

第二部分 采购内容及要求

一、采购标的一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算单价 | 品目号预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2023年度户外全彩LED视频显示系统维保 | 1 | 20000 | 20000 |
| 合计： 20000 元 |

- 技术和服务要求

（一）维保服务要求

1、维护服务定义

服务包含定期排除机器故障、定期巡检、安全管理建议、咨询和帮助等。

2、服务范围

内容包括：设备硬件维护、演播与智能配电箱软件与定时开关等服务的正常运行、用户障碍申告处理、重大事件应急支持、故障抢修。

3、维护服务要求

（1）维保期内，供应商对该系统的软硬件（含所有附属设备）每个月对设备进行一次常规巡检，每个月对显示屏进行定期检查一次，在质保期内设备出现故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零部件（新零部件的采购费用由校方承担）和相关维修服务。

（2）在维保期结束前，供应商须派技术人员对本项目进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责更换（配件费用校方承担）。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告用户方。

（3）显示屏出现故障，供应商工程部技术人员在接到用户方的维护电话后，0.5小时内维修响应，维修工程部的技术人员将在2小时内到达现场，4小时内排除故障。

（4）维保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责包修、包换。

（5）校方举办重大活动前可通知供应商为LED大屏幕显示屏系统提供免费检查，供应商需派技术员前往检查，并根据校方需要可在活动时间内到达现场提供相应的技术支持。

（6）负责长期的技术支持，包括但不限于LED屏体参数设置、中控系统调校、定时功能设置、音视频播放支持、演播软件调试等。

（7）维保过程中，若遇到特殊情况（如LED屏体整机损坏或LED控制台损坏等情况，采购方可决定不再使用该设备，最终解释权归学院所有），最终服务费用按月结算。

（8）各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（二）参保设备清单

| 品目号 | 1-1 | 货物名称 | 显示屏体 | 型号规格 | MR-OTRGB-10X | 数量 | 97.489m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明: 1）发光像素：每个像素点采用ph10户外发光像素管。/ 管芯构成：红、蓝、绿管, 配色比例: R:G:B/3:6:1 2）单元模组：物理点间距：10mm / 物理密度：72*96=6912点/单元箱 / 发光点颜色：1R1G1B / 模组尺寸：288mm×288mm / 模组分辨率：24点×24点 3）显示屏整屏：规格：(长) 14.19m×7.72m / 整屏分辨率：1280点×672点=860160点 / 可视距离：≥10m / 最佳视角：水平140度，垂直140度 / 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +65℃ / 相对湿度：10%～95% / 有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继）/ 驱动方式：恒流驱动 / 刷新频率：≥1200Hz / 灰度：红/绿/蓝各4096级 / 白平衡亮度：≥6500cd/m2 / 亮度调节方式：100级手动和8级自动调节 / 视 频 信号：PAL/NTSC / 平均无故障时间：≥10000小时 / 寿命：≥10万小时 |
| 品目号 | 1-2 | 货物名称 | 中控系统 | 型号规格 | LT-RGB-901 | 数量 | 1套 |
| 详细性能说明: 1) LED同步控制系统: 一路DVI视频输入 / 一路音频输入 / 双网口输出 / USB接口控制，可级联多台进行统一控制 / 独立电源供电 /采用航空头USB线级联 2）工控机：4U高支持14槽背板/·配置300WATX PFC PS/2电源/前置USB / PS2 接口/·前置系统状态监测模块/·能抗冲击，振荡，并且能在高温下稳定工作/·支持ATX 母板和400W PFC电源/Intel i5 CPU/4G内存/500G硬盘/20”液晶显示器 3) 智能模块：低频、高频抗干扰模块，双频卡身份识别模块，显示屏工作参数智能变送器 4) 智能身份识别登录:具备身份识别登录 5)屏幕动态坐标定位系统: 具备屏幕动态坐标定位系统，可通过屏幕动态坐标定位器，实现操作者与屏幕显示内容的非接触交互。具有坐标漫游、上下翻页、确定、取消等功能。 6)系统实时监控软件:通过软件界面，可对显示屏实现开关控制与手动、定时开关切换功能，具有实时监控界面，监测显示屏的工作状态，实时显示工作 电压、电流，实时显示温度、功率，实时显示各开关电源的负荷。 |
| 品目号 | 1-3 | 货物名称 | 电源系统 | 型号规格 | LT-PW-C21 | 数量 | 110kw |
| 详细性能说明: 1）开关电源：5V/60A工作电压：AC220V±10％，50Hz 2）抗高频干扰机低通滤波器: 频率范围: 0-230MHZ (可以在1000M范围内任意选择频率拐点)/ 插入损耗: ≤2dB/ 带外衰减: ≤-45dB / 接口:F型(英制) /30MHZ通过，250-1000MHZ不可通过。 |
| 品目号 | 1-4 | 货物名称 | 动力系统及信号传输系统 | 型号规格 | LT-SN-C21 | 数量 | 1套 |
| 详细性能说明: 1）VV3*25+1*16，约100米 2）智能配电柜：110KW。含PLC远程控制系统，可通过上位机启闭交流接触器，可检测零序电流及声光报警。 3）超五类网线、航空插头、航空插座 |
| 品目号 | 1-5 | 货物名称 | 箱体、结构及外观 | 型号规格 | LT-CUC-10X | 数量 | 97.489m2 |
| 详细性能说明: 1) 户外密封箱体。直流5V(双滚珠轴承）散热风扇，转速：8000RPM 2）钢结构框架，铝塑板覆面。主结构框架采用100*50镀锌方管双面焊制接，单元箱固定结构及加强筋采用80*40镀锌方管双面焊制。镀锌管壁厚≥2mm。 3）单元箱体采用冷轧钢板冲压焊制，规格960mm×960mm,公差≤0.5mm |
| 品目号 | 1-6 | 货物名称 | 运行环境系统 | 型号规格 | LT-CUC-10C | 数量 | 110kw |
| 详细性能说明: 1)总线式超温报警系统：每个箱体一个测温点，一个地址 / 测温范围: -55～ +125℃ / 测温精度: ± 0.5℃ / 测温分辨率： 12位(0.0625℃) / 测温速度: 4s / 每个主机最多可测30路温度 / 带 485接口 /通过上位机软件可监测各路温度 ★2）信号避雷系统：标称电压 5V DC/ 额定电压(最大持续操作电压) 8V DC/ 标称放电电流(8/20μs) 3KA/ 最大放电电流(8/20μs) 5KA / 冲击防护电压(1KV/μs) 线/线 <30V, 线/地 <500V /响应时间 <10ns /插入损耗 <0.5dB /传输速率 <100MHz /工作温度-20/+80℃ /连接（输入口/输出口） RJ45 /受保护线脚 Pin1、2、3、6 Pin1-8 3）电源避雷系统：标称电压 220V AC / 额定电压(最大持续操作电压) 460V AC /标称放电电流(8/20 μs) 60KA /最大放电电流(8/20μs) 120KA / 电压保护水平 在5KA时<1.2KV, 在In 时 <2.9KV/泄漏电流 IL <20μA /响应时间 tA <25ns /环境温度 -40/+80℃ /连接导线截面 10-25mm2 多股导线 /安装支架 35mm电气安装导轨 4）净尘系统：高速驱动涡轮电机/ 高密度滤芯真空分离过滤/功率:125瓦/净尘噪音:小于45分贝/除尘率:98%/重量:20.5公斤/外型尺寸:510*320*160mm/具有延时和自动复位功能，具有大容量粉尘箱/清尘周期:6个月 |
| 品目号 | 1-7 | 货物名称 | 空调 | 型号规格 | KF-35GW/Y-IA(R3) | 数量 | 2台 |
| 详细性能说明: 1.5匹，2台，挂式，单冷。含断电记忆模块。品牌为美的。 |

三、商务条件

（一）服务时间与服务地点。

服务时间：1年（2023年1月1日至2023年12月31日）

服务地点：福建师范大学协和学院

（二）结算方式：

服务费分2次付清，第一次在合同签订后6个月后支付合同总金额的50%，最后一次在服务期满日后7天内根据服务合同执行情况结清剩余合同金额。

第三部分：福建师范大学协和学院物资设备采购合同（范本）

合同号： 与询价/询价编号同号

甲  方：福建师范大学协和学院                  乙方：

签订地点：福州市闽侯县                        签订时间：   年    月    日

依据国家、省等有关采购法规，现依照    年  月  日福建师范大学协和学院xx项目（合同包x）询价采购结果（项目编号∶xxxx） 甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供中标货物，本次甲方采购货物为单屏触摸电子报刊阅读系统借阅机等，合同总金额含税价人民币   （大写）        元整（￥  （小写）      .00元），货物清单详见本合同第二部分《供货范围、技术要求、及售后服务等》具体条款。

二、供货时间和交货地点：乙方必须于签订合同后       日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点（福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院），并安装调测完毕。乙方负责安装调试(安装调试的费用已包含在合同价款中)并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：乙方所提供的货物必须是未经使用且符合国家质量标准的，并完全符合合同技术参数要求。如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

四、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物不受第三方关于侵犯其所有权、知识产权等等的指控。如果任何第三方提出侵权指控亦与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。本合同货物总价包括但不限于安装材料费、安装人工费、所需的设备及防护措施等的一切费用。

乙方自行承担其聘用的工人（包括运送货物人员和安装调试人员）工资、劳保、工伤、以及所有的保险费用。

施工期间物体掉落等所引发第三方伤害的赔偿责任由乙方全权承担责任。

五、若乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

六、风险承担：甲方接收货物前的风险由乙方承担，甲方接收货物后的风险由甲方承担。

七、验收：

1、甲方根据本合同与本次采购有关的相关书面材料负责验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物运行情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。货物正式验收前，乙方须提供制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品质量合格证明书、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)。

2、甲方最终应在乙方所提供的货物安装调试完成后20个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表应该按《福建师范大学协和学院物资采购正式验收单》（壹式肆份）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，甲方留存叁份，乙方留存壹份。

3、如发现乙方提供的货物与合同约定不符或质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

八、异议期：验收后10个工作日内甲方对货物有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决，若乙方在2个工作日内拒不解决问题，则按本合同第十一条违约责任第二款相关内容执行。。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具的全额税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。若该发票经税务部门确认是虚假发票且遭受处罚，乙方应承担全部赔偿责任并支付甲方为处理该事务产生的相关费用。

货物验收合格后付合同总价的80%，正常运行三个月后付清余款。

（具体付款方式参考项目文件）

十、履约保证金：乙方在签订采购合同前三日内应向甲方缴纳中标价   %（即    元）作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金， 质量保证金在合同下所列项目正常运行一年后（自验收合格之日起计算），若无质量问题，甲方以转账方式无息退还。（若无保证金，删去此项）

第二部分  供货范围、技术要求及售后服务等

- 乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：      单价及金额单位：元

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额含税价人民币 元整（￥ .00元） |

- 详细技术参数

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术指标 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |

三、安装及调试要求

- 乙方在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护，并在货物运抵现场一周前，向甲方提供详细的安装要求。

- 乙方负责运输费用，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

- 乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试并免费提供培训和技术服务，保证甲方使用人员能够熟练操作设备。甲方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

- 乙方应把原厂、原包装的配件送到甲方确认后，才可进行安装、调试。

- 安装调试到位后的设备由乙方及甲方共同进行质量验收签字。

- 设备安装前，乙方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、甲方手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

- 乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方售后服务

请详细填写

依据询价文件/询价文件，报价文件填写，

“投标人”、“报价人”等改为“乙方”，“协和学院”“用户方”等改为“甲方”

第三部分  违约责任及其他

一、违约责任：

1、甲方在乙方将合同清单上的货物按指定时间、地点运达后10个工作日后无正当理由不接收的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收或直接退回；同时，乙方应向甲方偿付该合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

3、乙方不能按照合同的承诺时间或本合同约定的交货期限内交付货物的，迟延3日以上甲方有权将乙方本次投标的履约保证金作为违约金支付给甲方并要求乙方支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同并书面告知乙方。

4、乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

5、乙方未履行本合同项下任何一项或若干项义务的应向甲方承担违约责任并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、因不可抗力造成违约的，经双方认可后可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

二、争议解决方式

若发生争议，应由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

三、其他

合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

本合同壹式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：福建师范大学协和学院                乙方：

单位地址：福州市闽侯上街大学城学府南路    单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

# 第四部分  响应文件格式

- 份数：正本一份，副本一份。

- 包装：响应文件正本与副本一起密封包装。所有投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。

- 副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

福建师范大学协和学院

询价项目投标文件

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

询价编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

目录

1、报价部分

1-1、开标一览表

1-2、投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1、技术和服务要求响应表

2-2、商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3、单位负责人授权书

3-4、履约保证金承诺书

3-5、投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、报价部分

1-1开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 |
| --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 投标总价（小写金额）） |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

1-2投标分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

2、技术与服务部分

2-1、技术和服务要求响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与询价文件第二部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-2、商务条件响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第二部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、询价文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-3、单位负责人授权书

（若单位负责人来投标可不附此表）

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号码：

手机：

供应商代表：           身份证号码：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3-4、履约保证金承诺书

致： 福建师范大学协和学院资产与财务部

我们在贵校组织的       项目询价中投标（询价编号：     ），如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵校认可的其他付款方式，向贵校缴交履约保证金，同时做出如下承诺：

如我方未按要求时间内缴交履约保证金，贵院有权单方终止我方中标本项目的权益，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付我方最终报价款的30%作为违约金；

如我方缴交上述履约保证金后，无法按照询价文件的要求的时间交付货物或服务，同意贵校没收我方已交的履约保证金，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付中标价款的30%作为违约金；

我方同意该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，并同意贵校相关退还方案。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-5、投标保证金凭证（若有）

致： 福建师范大学协和学院资产与财务部

我方在贵校组织的                     项目询价采购活动中（项目编号          ），提交了     元人民币的投标保证金。我公司汇出询价保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.  转账截图：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、询价文件要求提交的资格及证明部分的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、询价文件要求提交的技术与服务部分如投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：