福建师范大学协和学院

物资采购询价函

第一部分 询价邀请

致供应商：

受办公室委托，现以询价采购方式特向贵单位发询价函，望贵单位对本文件第二部分所述采购内容及要求给予复函。

- 项目编号：SDXHFZ2023-005

- 项目名称： 协和学院广播系统升级改造项目

- 报名方式、报价方式、报价时间及地址：

- 下载询价文件，获取详细采购需求。

- 下载《投标报名表》，按表格填写并加盖公章，《投标报名表》扫描件以电子邮件形式发送电子信箱838221515@qq.com，邮件名称备注为：xxx公司— 协和学院广播系统升级改造项目—报名表）未提交投标报名者视为无效投标。

3、响应文件密封后，于2023年4月21日(星期五)10点00分前，以派专人送达或快递方式，送至福建师范大学协和学院资产与采购管理部，逾期送达不予受理。

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

备注：具体响应文件的提交详见本询价文件附件。

四、供应商资格：

1、供应商应是在中国境内注册并具有法人资格，有能力提供采购货物及服务的制造商或经销商；

2、本项目预算价为42000元，作为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

五、供应商响应文件组成：

1、报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

六、报价要求：

1、人民币报价。报价中应包括：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装（包含货物在学校内的拆卸旧机、安装、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2、供应商所投货物的技术参数必须符合或优于“第二部分 采购内容一览表”中的“技术参数”要求。技术参数要求不允许负偏离，任何一项负偏离者，视为无效投标。

七、评标说明：

在全部满足指标、供货期、售后服务及样品（如果有的话）等需求的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商。并签订相关物资采购合同。所有响应的密封文件将在监督人监督下开封，并由询价采购小组成员进行评审，响应人无需派人员到场。评审结果将以电话方式通知中标人，未中标者请自行查看中标公告。

在评标期间，若出现符合本说明规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

八、是否收取投标保证金：否。

九、福建师范大学协和学院账户信息：

- 账户名:福建师范大学协和学院

- 账号:405258361007

- 开户银行：中国银行福州市仓山支行

十、联系方法：

单位：福建师范大学协和学院行政楼420办公室

地址：福州市闽侯上街大学城学府南路 邮编：350117

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

福建师范大学协和学院资产与采购管理部

2023年4月17日

附：响应文件的提交：

提交方式：以派专人送达或快递方式送达，逾期送达不予受理。

# 一、采用快递方式寄送：因我部日常询价项目较多，为避免错误拆封，必须在快递包装内用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—协和学院广播系统升级改造项目—响应文件”

邮寄地址：福建省福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院行政楼420办公室

收件人：王老师              联系电话：0591-22868632

# 是以专人送达的：

# 1、 投标文件必须用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—协和学院广播系统升级改造项目—响应标文件”。

# 2、专人送达请将文件送至协和学院东侧门（协和学院快递服务中心旁）保安室岗亭，并致电0591-22868632确认文件送达情况，若因未致电导致文件漏收或者丢失的，由投标人自行负责。

第二部分 采购内容及要求

一、采购标的一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 品目号预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 网络广播服务器软件 | 1 | 套 | 5000 |
|  | 1-2 | 网络广播寻呼站 | 1 | 台 | 4600 |
|  | 1-3 | 网络广播音箱 | 24 | 只 | 1300 |
|  | 1-4 | 网络交换机 | 2 | 台 | 600 |
| 合计：大写肆万贰仟元（42000元） |

二、技术和服务要求

| 合同包号 | 品目号 | 采购标的 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 网络广播服务器软件 | 1、支持国产操作系统平台\WINDOWS运行，安全可靠； 2、系统采用B/S架构设计，管理方便，支持浏览器远程登录操作控制广播系统功能，支持局域网上任意PC端、手机/平板移动端访问控制，兼容Windows、Mac、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统通过浏览器远程登录控制； 3、具有分控权限赋能功能，完整的鉴权体系可独立设置多个不同权限的登录账号，支持多个账号同时远程登录管理； 4、服务器平台界面支持图形化UI显示各网络终端状态，包括终端命名、IP地址、摄像头联动开关、节目播放状态、实时音量显示等内容； 5、具有控制中心功能，包括定时管理、设备管理、账户管理、监控管理、日志管理、系统设置、系统维护等功能； 6、支持设备管理功能：可以显示设备名称、类型、设备IP、MAC、网络模式、绑定摄像头地址、固件版本、运行状态、蓝牙、现场监听等设备特性（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； 7、支持分区排序：可以开启/关闭分区排序功能，支持鼠标拖拽或选中分区进行排序，亦可按名称一键排序，可设备IP一键排序（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； ▲8、自带文字转语音功能：可以输入文字合成为语音文件保存播放，支持文件名自定义，男/女声可选，音量小大和语速0~100%可调，可导入TXT文件快速合成（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； 9、服务器支持定时播放功能，定时方案和定时点配合使用，支持定时方案以及定时点备份、导入、导出； ▲10、支持蓝牙设置：可以修改选中设备/分区的蓝牙名称及蓝牙密码，或选择是否开启蓝牙密码管理（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； ▲11、支持音效设置：可以自定义选择流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和、自定义包括31~16KHz 10段EQ进行调节（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； ▲12、支持远程重启功能：可以远程通过服务器平台重启分区设备（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； ▲13、支持数据重置功能：可以对分组文件、播放列表文件、定时文件、分区文件、音频采集文件、消防采集文件、监控设备、升级固件进行数据重置，可对系统进行恢复出厂设置，远程通过网络重启服务器（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； 14、支持一键隐藏不在线的网络分区，支持一键快速全选分区； 15、支持主界面快速新建播放列表，可不用进入二级菜单直接上传歌曲文件； 16、支持现场环境声监听功能； 17、支持多类型日志管理功能，可以查找任何时间段的单个或多个设备的全部日志，包括运行日志、播放日志、消防日志、寻呼日志、高级操作日志等，并可以导出数据表格到指定位置； ▲18、编辑定时点，可以通过指针转盘快速选择定时点时间设置（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； ▲19、自带功能完备的系统维护功能，包括数据重置、数据备份、系统升级等功能（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； 20、支持全天无人值守工作，支持系统状态红点提醒功能。 |  |
|  | 1-2 | 网络广播寻呼站 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； ▲3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用≥10.1英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示（需提供触摸屏对角线尺寸实拍照片复印件并文字标注佐证）； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 5.内置专业DSP啸叫抑制模块； 6.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能，支持选择分区/分组/全选等快捷操作； 7.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话； 8.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 9.触摸屏操作界面自带分区终端总数显示功能，可显示总分区数量、实时在线分区数量、已选择分区数量等信息状态显示； 10.支持获取服务器歌曲列表并选区播放功能，用户可通过寻呼话筒触摸屏选择服务器节目对特定区域播放，触摸屏可显示服务器的节目列表，歌曲名字的内容，支持多种播放模式可自定义切换，包括顺序播放、单曲播放、单曲循环、列表循环、随机播放等模式； ▲11.支持账户密码登录和管理功能，可直接在寻呼话筒上新增登录子账号，方便不同用户使用寻呼话筒（需提供功能界面截图复印件并文字标注佐证）； ▲12.支持MIC话筒灵敏度可视化调节功能，屏幕实时显示当前话筒的灵敏度，如“0dB”，用户可通过触摸屏幕的拉条快速调节MIC灵敏度，可调范围±10dB（需提供功能界面截图复印件并文字标注佐证）； 13.支持一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能； 14.支持线路输入混音功能，带线路输入开关； 15.支持广播触发钟声功能，带钟声输出开关； 16.支持触摸屏背光亮度可调节功能，可通过手指触摸屏幕滑动调节，方便用户使用时快速调节； ▲17.支持自动关闭触摸屏背光功能，具有5min、10min、30min、60min、120min、禁止息屏等选择可选（需提供功能界面截图并文字标注佐证）； ★18.支持自动智能关闭话筒功能，在没有检测到人声信号输入时，可设定等待时间自动关闭话筒，具有5min、10min、30min、45min、60min、禁止超时关闭等选择可选（需提供功能界面截图复印件并文字标注佐证）； 19.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)≥10万小时； 20.采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 21.支持兼容路由器、交换机、网桥网关、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 22.辅助输入阻抗：≥10kΩ； 23.辅助输入灵敏度：0dB(1V)； 24.辅助输入频响：20Hz-20kHz； 25.辅助输出阻抗：≤100Ω； 26.辅助输出幅度：1.0±0.1V； 27.辅助输出频响：20Hz-20kHz； 28.辅助输出失真度：≤0.1%； 29.辅助输出信噪比：≥90 dB； 30.MIC 输入灵敏度：40±10mV； 31.MIC 输入失真度：≤0.5%； 32.MIC 输入增益限制的有效频率 范围（±3dB）：80Hz-4kHz； 33.MIC 输入信噪比（30K低通）：≥75dB； 34.供电：AC180-240V/50Hz-60Hz； 35.内置网络隔离防雷处理电路，内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护，支持15KVESD保护. |  |
|  | 1-3 | 网络广播音箱 | 1.天候级壁挂网络IP音箱，基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.采用高级ABS工程注塑外壳，铝质冲网设计，精美外观，宽频响； 3.全数字化设计，高保真、语音传输指数高； 4.内置高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 5.具有网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 6.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 7.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 8.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 9.支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 10.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 11.支持网络广播系统平台对终端远程升级功能； 12.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 13.内置专业DSP音效处理功能，服务器可对终端进行DSP音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理； 14.支持关联网络摄像头，支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件； 15.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起接收寻呼话筒讲话； 16.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP； 17.支持无信号待机功能； 18.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 19.喇叭单元结构：6"×1，1"×1 ； 20.额定功率：≥40W； 21.输入电压：DC24V/4A ，AC220V 50Hz/60Hz； 22.灵敏度(1m,1W) ：≥93dB； 23.最大声压级(1m)：≥108dB； 24.频率响应：80-20kHz； 25.采用工业级芯片设计，工作环境温度-40℃ ~ +70℃。 |  |
|  | 1-4 | 网络交换机 | 1.8个千兆以太网端口，1个千兆SFP端口，全双工 2.需与扫描基地监控互通专用网络，需要配置汇聚交换机ZXR10 2950-28TC和核心交换机ZXR10 8902E |  |

三、商务条件

- 交货时间与交货地点。

- 交货时间：中标后 10日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：福建师范大学协和学院

（二）结算方式：货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经验收合格后，成交人提供税务发票（100%全额发票），采购人在15个工作日支付合同总价的 70 %，正常运行3个月后付清余款。

（三）履约保证金：供应商在中标后3日内应向采购人缴纳1000元作为履约保证金，正常运行一年后（自验收合格之日起计算）若无质量问题，采购人以转账方式无息退还。

售后服务要求

- 安装、调试与培训：

①成交人应负责将合同内所有系统与设备出厂信息要登记成最终用户信息，供货可查询；

②成交人应负责上门安装与调试服务，费用由成交人承担；

③成交人应提供至少1名专业人员为采购人进行免费现场培训，主要包括设备和系统的功能、安装、调试、日常操作、运维、常见故障的排除、紧急情况的处理等。使采购人相关人员能掌握有关的基本原理、操作、维护和管理，达到能独立进行操作、日常维护等目标。

- 质保期限、范围：

①成交人对合同包内所有品目对应的系统与设备提供三年原厂保修（验收合格之日起计算）。质保期内免费提供现场支持或远程支持，远程支持和现场支持次数不限。

②在质保期内设备若发生非人为故障，成交人应免费上门检修维护，免费更换零部件。成交人在接到采购人故障通知后应在30分钟内做出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交人承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在24小时内无法及时排除故障，成交人应提供替代设备以保证正常运行，其费用由成交人承担。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标供应商承担。质保期内同一故障发生三次，或在一周内无法修复，成交人应无条件更换零配件或设备。

③在质保期内成交人应免费提供系统与设备固件的升级服务、网络健康性检查服务、定期、不定期的客户巡检服务等。

④成交人应为本项目提供项目工程师1名，售后工程师2名，专门处理售后服务工作。

⑤免费保修期满前1个月：成交人应对系统与设备进行一次免费全面检查，排除潜在问题，保证设备正常运行。

- 质保期后：质保期结束后，如采购人有需要，成交人应继续对系统和设备提供维护和修理服务，系统和设备出现故障，成交人应在2个小时内做出响应，在24小时内到达现场，48小时内排除故障，不收取上门服务费，只收取更换零配件的合理维修成本费。

- 各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（五）验收

1.验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、询价通知书、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

2.验收步骤

成交人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单。设备成交人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、合格证的证明资料和文件。采购人在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

3.在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由成交人承担。

第三部分：福建师范大学协和学院物资设备采购合同（范本）

合同号：与询价/询价编号同号

甲  方：福建师范大学协和学院                  乙方：

签订地点：福州市闽侯县                        签订时间：   年    月    日

依据国家、省等有关采购法规，现依照福建师范大学协和学院                  项目（合同包x）采购结果（项目编号∶            ） 甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供中标货物，本次甲方采购货物为           等，合同总金额含税价人民币   大写        （￥  小写，保留两个小数点  元），货物清单详见本合同第二部分《供货范围、技术要求、及售后服务等》具体条款。

- 供货时间和交货地点：乙方必须于合同签订后   日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点（福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院），并安装调测完毕。乙方负责安装调试(安装调试的费用已包含在合同价款中)并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：乙方所提供的货物必须是未经使用且符合国家质量标准的，并完全符合合同技术参数要求。如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

四、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物不受第三方关于侵犯其所有权、知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控亦与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。本合同货物总价包括但不限于安装材料费、安装人工费、所需的设备及防护措施等的一切费用。

乙方自行承担其聘用的工人（包括运送货物人员和安装调试人员）工资、劳保、工伤以及所有的保险费用。

施工期间物体掉落等所引发第三方伤害的赔偿责任由乙方全权承担责任。

五、若乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

六、风险承担：甲方接收货物前的风险由乙方承担，甲方接收货物后的风险由甲方承担。

七、验收：

1、甲方根据本合同与本次采购有关的相关书面材料负责验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物运行情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。货物正式验收前，乙方须提供制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品质量合格证明书、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)。

2、甲方最终应在乙方所提供的货物安装调试完成后20个工作日内验收完毕。验收结果应该按《福建师范大学协和学院物资采购管理暂行办法》上的验收管理规定，对照本合同填好相关验收资料（壹式肆份）并签名、加盖各自单位的公章，甲方留存叁份，乙方留存壹份。

3、如发现乙方提供的货物与合同约定不符或质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

八、异议期：验收后10个工作日内甲方对货物有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决，若乙方在2个工作日内拒不解决问题，则按本合同第三部分违约责任相关内容执行。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具的全额税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。若该发票经税务部门确认是虚假发票且遭受处罚，乙方应承担全部赔偿责任并支付甲方为处理该事务产生的相关费用。

货物验收合格后付合同总价的   %，正常运行三个月后付清余款。

（具体付款方式参考项目文件）

十、履约保证金：乙方在签订合同前  日内应向甲方缴纳合同总金额的   %（即¥      元）作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后, 在合同下所列项目正常运行3个月后（自验收合格之日起计算），乙方完整履行合同且无违约的前提下，甲方以转账方式无息退还。

第二部分  供货范围、技术要求及售后服务等

- 乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：      单价及金额单位：元

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额含税价人民币： 大写 （￥ 小写，保留两个小数点 元） |

- 详细技术参数

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |

- 安装及调试要求

1、乙方在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护，并

在货物运抵现场一周前，向甲方提供详细的安装要求。

2、乙方负责运输费用，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

3、乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试并免费提供培训和技术服务，保证甲方使用人员能够熟练操作设备。甲方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

4、乙方应把原厂、原包装的配件送到甲方确认后，才可进行安装、调试。

5、安装调试到位后的设备由乙方及甲方共同进行质量验收签字。

6、设备安装前，乙方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、甲方手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

7、乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方售后服务

请详细填写

依据询价文件/询价文件，报价文件填写，

“投标人”、“报价人”等改为“乙方”，“协和学院”“用户方”等改为“甲方”

第三部分  违约责任及其他

一、违约责任：

1、甲方在乙方将合同清单上的货物按指定时间、地点运达后10个工作日后无正当理由不接收的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收或直接退回；同时，乙方应向甲方偿付该合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

3、乙方不能按照合同的承诺时间或本合同约定的交货期限内交付货物的，迟延3日以上甲方有权将乙方本次投标的履约保证金作为违约金支付给甲方并要求乙方支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同并书面告知乙方。

4、乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

5、乙方未履行本合同项下任何一项或若干项义务的应向甲方承担违约责任并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、因不可抗力造成违约的，经双方认可后可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

二、争议解决方式

若发生争议，应由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

三、其他

合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

本合同壹式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方 | 福建师范大学协和学院 | 乙方 | 乙方单位名称并加盖公章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 福州市闽侯上街大学城 学府南路 | 住所 |  |
| 单位负责人 |  | 单位负责人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |
| 开户银行 | 中国银行福州市仓山支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 405258361007 | 账号 |  |

# 第四部分  响应文件格式

- 份数：正本一份，副本一份。

- 包装：响应文件正本与副本一起密封包装。所有投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。

- 副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

福建师范大学协和学院

询价项目投标文件

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

询价编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

目录

1、报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、报价部分

1-1开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 |
| --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 投标总价（小写金额）） |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

1-2投标分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

2、技术与服务部分

2-1、技术和服务要求响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与询价文件第二部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-2、商务条件响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第二部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、询价文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-3、单位负责人授权书

（若单位负责人来投标可不附此表）

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号码：

手机：

供应商代表：           身份证号码：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书及单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

3-4、履约保证金承诺书

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我们在贵校组织的       项目询价中投标（询价编号：     ），如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵校认可的其他付款方式，向贵校缴交履约保证金，同时作出如下承诺：

如我方未按要求时间内缴交履约保证金，贵院有权单方终止我方中标本项目的权益，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付我方最终报价款的30%作为违约金；

如我方缴交上述履约保证金后，无法按照询价文件的要求的时间交付货物或服务，同意贵校没收我方已交的履约保证金，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付中标价款的30%作为违约金；

我方同意该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，并同意贵校相关退还方案。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-5、投标保证金凭证（若有）

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方在贵校组织的                     项目询价采购活动中（项目编号          ），提交了     元人民币的投标保证金。我公司汇出询价保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.  转账截图：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、询价文件要求提交的资格及证明部分的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、询价文件要求提交的技术与服务部分如投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：