福建师范大学协和学院

物资采购询价函

第一部分 询价邀请

致供应商：

受安全事务部委托，现以询价采购方式特向贵单位发询价函，望贵单位对本文件第二部分所述采购内容及要求给予复函。

- 项目编号：SDXHFZ2023-006

- 项目名称： 协和学院公共区域安防监控增补采购项目

- 报名方式、报价方式、报价时间及地址：

- 下载询价文件，获取详细采购需求。

- 下载《投标报名表》，按表格填写并加盖公章，《投标报名表》扫描件以电子邮件形式发送电子信箱838221515@qq.com，邮件名称备注为：xxx公司— 协和学院XXXXXX项目—报名表）未提交投标报名者视为无效投标。

3、响应文件密封后，于2023年5月29日(星期一)10点00分前，以派专人送达或快递方式，送至福建师范大学协和学院资产与采购管理部，逾期送达不予受理。

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

备注：具体响应文件的提交详见本询价文件附件。

四、供应商资格：

1、供应商应是在中国境内注册并具有法人资格，有能力提供采购货物及服务的制造商或经销商；

2、本项目预算价为97110元，作为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

五、供应商响应文件组成：

- 报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

- 技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

六、报价要求：

1、人民币报价。报价中应包括：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装（包含货物在学校内的拆卸旧机、安装、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2、供应商所投货物的技术参数必须符合或优于“第二部分 采购内容一览表”中的“技术参数”要求。技术参数要求不允许负偏离，任何一项负偏离者，视为无效投标。

七、评标说明：

在全部满足指标、供货期、售后服务及样品（如果有的话）等需求的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商，并签订相关物资采购合同。所有响应的密封文件将在监督人监督下开封，并由询价采购小组成员进行评审，响应人无需派人员到场。评审结果将以电话方式通知中标人，未中标者请自行查看中标公告。

在评标期间，若出现符合本说明规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

八、是否收取投标保证金：否。

九、福建师范大学协和学院账户信息：

- 账户名:福建师范大学协和学院

- 帐号:405258361007

- 开户银行：中国银行福州市仓山支行

十、联系方法：

单位：福建师范大学协和学院行政楼420办公室

地址：福州市闽侯上街大学城学府南路 邮编：350117

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

福建师范大学协和学院资产与采购管理部

2023年5月22日

附：响应文件的提交：

提交方式：以派专人送达或快递方式送达，逾期送达不予受理。

# 一、采用快递方式寄送：因我部日常询价项目较多，为避免错误拆封，必须在快递包装内用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—协和学院XXXXX项目—响应文件”

邮寄地址：福建省福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院行政楼420办公室

收件人：王老师              联系电话：0591-22868632

# 是以专人送达的：

# 1、 投标文件必须用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—协和学院XXXXX项目—响应标文件”。

# 2、专人送达请将文件送至协和学院东侧门（协和学院快递服务中心旁）保安室岗亭，并致电0591-22868632确认文件送达情况，若因未致电导致文件漏收或者丢失的，由投标人自行负责。

第二部分 采购内容及要求

一、采购标的一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算单价 | 品目号预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 枪型网络摄像机 | 36台 | 940 | 33840 |
|  | 1-2 | 球型网络摄像机 | 1台 | 2500 | 2500 |
|  | 1-3 | 摄像机支架 | 37个 | 140 | 5180 |
|  | 1-4 | 摄像机电源 | 37台 | 50 | 1850 |
|  | 1-5 | 监控立杆 | 6套 | 1500 | 9000 |
|  | 1-6 | 网络线 | 2000米 | 4.5 | 9000 |
|  | 1-7 | 光纤收发器 | 8个 | 230 | 1840 |
|  | 1-8 | 交换机 | 6台 | 450 | 2700 |
|  | 1-9 | 光缆 | 2000米 | 5 | 10000 |
|  | 1-10 | 分支电源线（RVV2×1.0） | 1200米 | 3.5 | 4200 |
|  | 1-11 | 主干电源线（RVV2×2.5） | 1000米 | 6 | 6000 |
|  | 1-12 | PVC线管 | 1200米 | 5 | 6000 |
|  | 1-13 | 挖土破路及恢复 | 1项 | 5000 | 5000 |
| 合计：97110元 |

二、技术和服务要求

| 合同包号 | 品目号 | 采购标的 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 枪型网络摄像机 | 1.传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最低照度：≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式);≤0Lux(补光灯开启)； 5.最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离） 6.镜头焦距：3.6mm\6mm\8mm\12mm（可选）； 7.支持物品遗留，物品搬移，热度图； 8.周界防范：绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集，停车检测； 9.人脸检测：支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 10.人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 11.支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 12.开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 13.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 14.支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 15.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 16.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 17.宽动态：≥120dB； 18.支持透雾功能，支持内置MIC、扬声器； 19.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；排队管理；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 20.最大Micro SD卡：256 GB； 21.供电方式：DC12V/POE，防护等级：≥IP67； 22.包含存储主码流录像时长≥30天所需设备。 |
|  | 1-2 | 球型网络摄像机 | 1.传感器类型：全景≥1/2.8 CMOS，细节≥1/2.8 CMOS； 2.全景≥400W，细节≥400W，支持双路视频输出：全景180°； 3.全景≥3840×1080细节≥2560×1440； 4.全景≥（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节≥彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5.补光距离：全景≥30米（白光），细节≥150米（红外）； 6.镜头焦距≥2.8mm，细节≥4.8mm-120mm； 7.内置GPU芯片，支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置； 8.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪； 9.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 10.自带扬声器模块，支持周界检测后自动喊话提醒，同时播报相关警示信息； 11.定向播放功能检验：内置喇叭可随 的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 12.全景摄像机内置4颗白光灯，细节摄像机内置4颗红外灯、2颗白光灯；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 13.全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 14.具有AR标签管理功能，最多可添加512个标签，明显抖动，转动或镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止；（投标人须提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告扫描件或复印件并标识上述检测内容，加盖投标人公章做为依据。） 15.透雾功能：全景和细节都支持电子透雾； 16.语音对讲：支持； 17.音频输入≥1路；音频输出≥1路； 18.报警输入≥2路；报警输出≥1路； 19.供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）。 20.防护等级≥IP66；视频压缩标准支持 Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG 。 |
|  | 1-3 | 摄像机支架 | 材质：不锈钢镀锌，尺寸根据安装现场定制。 |
|  | 1-4 | 摄像机电源 | DC12V |
|  | 1-5 | 监控立杆 | ≥3.5米，热镀锌,杆上防水箱。现场施工要求：杆体定制；挖坑：根据杆件、现场环境及施工规范进行挖坑施工，采用人工或机械进行开挖；地笼：根据杆件立柱高度及挑臂长度，定制不同规格地笼；基础：根据杆件、现场环境及施工规范进行基础施工，采用C25国标混凝土施工；接地：现场焊接安装、防锈处理。 |
|  | 1-6 | 网络线 | 性能符合GB/T 503122016六类标准。 |
|  | 1-7 | 光纤收发器 | 1.支持10M/100M/1000M自适应； 2.支持自动MDI/MDIX交叉功能； 3.具有可靠的传输时延和线速转发能力； 4.金属外壳，高效散热。 |
|  | 1-8 | 交换机 | 8个千兆以太网端口，1个千兆SFP端口，全双工；含校园安防专网的汇聚交换机及核心交换机调试，重新组成独立网络接入安防专网。 |
|  | 1-9 | 光缆 | 室外≥4芯单模光缆 |
|  | 1-10 | 电源线 | RVV2×1.0。 |
|  | 1-11 | 电源线 | RVV2×2.5。 |
|  | 1-12 | PVC线管 | 阻燃、聚氯乙烯材质、≥DN25。 |
|  | 1-13 | 挖土破路及恢复 | 安装调试含37路视频无缝接入现有大华安防管理平台、挖土（约500米）、破路、回填等。 |

备注：

（1）潜在投标人可自愿进行实地考察，各种可预见问题投标人均应考虑到，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于今后在服务中可能造成费用增加的，各投标人应综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，实地考察所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。未在规定时间内进行实地考察的潜在投标人，在中标后不得以此为理由要求额外增加项目费用。

（2）潜在投标人现场考察时应随带的资料：单位介绍信原件和代表身份证原件以及报名的截图或打印件。考察现场联系人：陈老师，0591-22868772，地址：福州市闽侯上街大学城学府南路。

（3）各潜在投标人应事先与采购人联系现场考察事宜。实地考察时间：2023年5月26 日- 2023年5月26日，节假日除外，上午9点-12点，下午2点30分-17点，其余时间不予接待。

三、商务条件

- 交货时间与交货地点。

- 交货时间：中标后  15 日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：福建师范大学协和学院

（二）结算方式：在货物到达现场并验收合格后10个工作日付给100%货款。

（三）履约保证金： 中标人在中标后3日内应向采购人缴纳中标价5%作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后，在合同下所列项目正常运行1年后（自验收合格之日起计算），中标人完整履行合同且无违约的前提下，采购人以转账方式无息退还。

- 售后服务要求

1、安装、调试与培训：

①中标人应负责将合同内所有系统与设备出厂信息要登记成最终用户信息，供货可查询；为了保证产品质量，所提供的产品均是正规渠道、且为全新未曾使用过的。

②中标人应负责上门安装与调试服务，费用由中标人承担；

③中标人应提供至少1名专业人员为采购人进行免费现场培训，主要包括设备和系统的功能、安装、调试、日常操作、运维、常见故障的排除、紧急情况的处理等。使采购人相关人员能掌握有关的基本原理、操作、维护和管理，达到能独立进行操作、日常维护等目标。

2、质保期限、范围：

①中标人对合同包内所有品目对应的系统与设备提供三年原厂保修（验收合格之日起计算）。质保期内免费提供现场支持或远程支持，远程支持和现场支持次数不限。

②在质保期内设备若发生非人为故障，中标人应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标人在接到采购人故障通知后应在30分钟内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在24小时内无法及时排除故障，中标人应提供替代设备以保证正常运行，其费用由中标人承担。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标供应商承担。质保期内同一故障发生三次，或在一周内无法修复，中标人应无条件更换零配件或设备。

③在质保期内中标人应免费提供系统与设备固件的升级服务、网络健康性检查服务、定期、不定期的客户巡检服务等。

④中标人应为本项目提供项目工程师1名，售后工程师2名，专门处理售后服务工作。

⑤免费保修期满前1个月：中标人应对系统与设备进行一次免费全面检查，排除潜在问题，保证设备正常运行。

3、质保期结束后，如采购人有需要，中标人应继续对系统和设备提供维护和修理服务，系统和设备

出现故障，中标人应在2个小时内作出响应，在24小时内到达现场，48小时内排除故障，不收取上门服务费，只收取更换零配件的合理维修成本费。

4、各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（五）验收

1、验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、询价通知书、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

2、验收步骤

中标人须提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、合格证的证明资料和文件。采购人最终用户在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

3、在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由成交人承担。

第三部分：福建师范大学协和学院物资设备采购合同（范本）

合同号：与询价/询价编号同号

甲  方：福建师范大学协和学院                  乙方：

签订地点：福州市闽侯县                        签订时间：   年    月    日

依据国家、省等有关采购法规，现依照福建师范大学协和学院                  项目（合同包x）采购结果（项目编号∶            ） 甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供中标货物，本次甲方采购货物为           等，合同总金额含税价人民币   大写        （￥  小写，保留两个小数点  元），货物清单详见本合同第二部分《供货范围、技术要求、及售后服务等》具体条款。

- 供货时间和交货地点：乙方必须于合同签订后   日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点（福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院），并安装调测完毕。乙方负责安装调试(安装调试的费用已包含在合同价款中)并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：乙方所提供的货物必须是未经使用且符合国家质量标准的，并完全符合合同技术参数要求。如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

四、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物不受第三方关于侵犯其所有权、知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控亦与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。本合同货物总价包括但不限于安装材料费、安装人工费、所需的设备及防护措施等的一切费用。

乙方自行承担其聘用的工人（包括运送货物人员和安装调试人员）工资、劳保、工伤、以及所有的保险费用。

施工期间物体掉落等所引发第三方伤害的赔偿责任由乙方全权承担责任。

五、若乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

六、风险承担：甲方接收货物前的风险由乙方承担，甲方接收货物后的风险由甲方承担。

七、验收：

1、甲方根据本合同与本次采购有关的相关书面材料进行验收。甲方最终用户负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成并且运行稳定后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。货物正式验收前，乙方须提供制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品质量合格证明书、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)。

2、甲方最终应在乙方所提供的货物安装调试完成后20个工作日内验收完毕。验收结果应该按《福建师范大学协和学院物资采购管理暂行办法》上的验收管理规定，对照本合同填好相关验收资料（壹式肆份）并签名、加盖各自单位的公章，甲方留存叁份，乙方留存壹份。

3、如发现乙方提供的货物与合同约定不符或质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

八、异议期：验收后10个工作日内甲方对货物有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决，若乙方在2个工作日内拒不解决问题，则按本合同第三部分违约责任相关内容执行。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具的全额税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。若该发票经税务部门确认是虚假发票且遭受处罚，乙方应承担全部赔偿责任并支付甲方为处理该事务产生的相关费用。

货物验收合格后付合同总价的   %，正常运行三个月后付清余款。

（具体付款方式参考项目文件）

十、履约保证金：乙方在签订合同前  日内应向甲方缴纳合同总金额的   %（即¥      元）作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后, 在合同下所列项目正常运行3个月后（自验收合格之日起计算），乙方完整履行合同且无违约的前提下，甲方以转账方式无息退还。

第二部分  供货范围、技术要求及售后服务等

- 乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：      单价及金额单位：元

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额含税价人民币： 大写 （￥ 小写，保留两个小数点 元） |

- 详细技术参数

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |

- 安装及调试要求

1、乙方在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护，并在货物运抵现场一周前，向甲方提供详细的安装要求。

2、乙方负责运输费用，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

3、乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试并免费提供培训和技术服务，保证甲方使用人员能够熟练操作设备。甲方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

4、乙方应把原厂、原包装的配件送到甲方确认后，才可进行安装、调试。

5、安装调试到位后的设备由乙方及甲方共同进行质量验收签字。

6、设备安装前，乙方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、甲方手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

7、乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方售后服务

请详细填写

依据询价文件/询价文件，报价文件填写，

“投标人”、“报价人”等改为“乙方”，“协和学院”“用户方”等改为“甲方”

第三部分  违约责任及其他

一、违约责任：

1、甲方在乙方将合同清单上的货物按指定时间、地点运达后10个工作日后无正当理由不接收的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收或直接退回；同时，乙方应向甲方偿付该合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

3、乙方不能按照合同的承诺时间或本合同约定的交货期限内交付货物的，迟延3日以上甲方有权将乙方本次投标的履约保证金作为违约金支付给甲方并要求乙方支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同并书面告知乙方。

4、乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

5、乙方未履行本合同项下任何一项或若干项义务的应向甲方承担违约责任并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、因不可抗力造成违约的，经双方认可后可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

二、争议解决方式

若发生争议，应由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

三、其他

合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

本合同壹式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方 | 福建师范大学协和学院 | 乙方 | 乙方单位名称并加盖公章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 福州市闽侯上街大学城 学府南路 | 住所 |  |
| 单位负责人 |  | 单位负责人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |
| 开户银行 | 中国银行福州市仓山支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 405258361007 | 账号 |  |

# 第四部分  响应文件格式

- 份数：正本一份，副本一份。

- 包装：响应文件正本与副本一起密封包装。所有投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。

- 副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

福建师范大学协和学院

询价项目投标文件

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

询价编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

目录

1、报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、报价部分

1-1开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 |
| --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 投标总价（小写金额）） |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

1-2投标分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

2、技术与服务部分

2-1、技术和服务要求响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与询价文件第二部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-2、商务条件响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第二部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、询价文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-3、单位负责人授权书

（若单位负责人来投标可不附此表）

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号码：

手机：

供应商代表：           身份证号码：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

3-4、履约保证金承诺书

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我们在贵校组织的       项目询价中投标（询价编号：     ），如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵校认可的其他付款方式，向贵校缴交履约保证金，同时做出如下承诺：

如我方未按要求时间内缴交履约保证金，贵院有权单方终止我方中标本项目的权益，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付我方最终报价款的30%作为违约金；

如我方缴交上述履约保证金后，无法按照询价文件的要求的时间交付货物或服务，同意贵校没收我方已交的履约保证金，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付中标价款的30%作为违约金；

我方同意该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，并同意贵校相关退还方案。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-5、投标保证金凭证（若有）

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方在贵校组织的                     项目询价采购活动中（项目编号          ），提交了     元人民币的投标保证金。我公司汇出询价保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.  转账截图：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、询价文件要求提交的资格及证明部分的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、询价文件要求提交的技术与服务部分如投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：